INSTALAČNÍ MANUÁL SOLÁRNÍ SPRCHY

Vlastnosti:

- Trubka sprchy je vyrobena z PVC, které neškodí životnímu prostředí, neobsahuje žádné jedovaté chemikálie a samozřejmě neškodí vašemu zdraví. Provedení v černé barvě zaručuje absorpci maximálního možného slunečního svitu, který je potřeba pro ohřev vody uvnitř trubky.

- Solární sprcha je určena k dlouhodobému používání. Při používání venku v exteriéru je zaručena její funkčnost na více než 4 roky.

- Solární sprcha nejenom šetří energii, ale zároveň chrání i přírodu, protože není potřeba žádného dalšího tepelného zdroje pro ohřev vody. Teplo se vyrábí jednoduše ze slunečního svitu. Pokud je v průběhu dne slunečno, lze tímto způsobem opravdu získat teplou vodu

- Je jednoduchá na ovládání a snadným nastavením – otočením kohoutku můžete regulovat teplotu vody.

- Z důvodu rozdílných požadavků na množství potřebné vody se solární sprcha vyrábí v několika variantách, ze kterých si můžete vybrat podle vašich potřeb viz Tabulka 1.

Tabulka 1

| Model | Kapacita | Velikost L1×L2 |
| --- | --- | --- |
| A | 20L | 129×129 |
| B | 20L | 129×129 |
| C | 18L | 144×214 |
| D | 38L | 178x178 |
| E | 35L | 144×214 |
| F | 40L | 178x178 |

Obrázek 1

- Při používání samotné solární sprchy je potřeba ve chvíli, kdy dojde k vyčerpání ohřáté vody doplnit vodu další – k ohřevu při slunečném svitu dojde za 4 až 6 hodin.

INSTALACE

- V betonovém nebo jiném pevném podkladu vyvrtejte otvory a šrouby přiloženými v balení přidělejte sprchu k zemi. Uchycení pořádně zkontrolujte, aby nedošlo k vyvrácení sprchy např. při silném větru nebo při působení jiných vnějších sil.

- Pro instalaci solární sprchy je vhodné vybrat místo, které je v průběhu dne vystaveno co největšímu slunečnímu svitu. To je základním předpokladem pro zajištění dostatečně teplé vody při používání sprchy.

- K připojení zdroje vody je použit adaptér s rychlospojkou. Doporučujeme použití flexibilních hadic, které splňují požadavek na tlak alespoň 6 kgs/cm2.

- Abyste se vyvarovali případnému zranění, ponechejte vlastní instalaci solární sprchy odborníkům.

- Při instalaci modelu C (solární sprcha složená ze dvou částí – viz obrázek 2), je potřeba před utažením uzávěru zasunout shora nerezovou horní část a těsnění. Tím se vyvarujete případných problémů s netěsností a únikem vody.

Obrázek 2

- Jakmile jste všechny části pospojovali a nainstalovali, vše důkladně zkontrolujte, zejména zda díky netěsnosti neuniká někde voda. Při montáži i při přepravě mohlo dojít k poškození některých částí a z nich by mohla unikat voda. U většiny netěsností stačí dané místo dotáhnout.

POZNÁMKY

- Při velkém slunečním svitu, zejména v letních měsících, může voda uvnitř sprchy dosáhnout velmi vysoké teploty. V takovém případě raději před tím než začnete sprchu používat, nestůjte přímo pod ní, abyste se prvním proudem neopařili. Proto raději pusťte nejprve studenou vodu a pomocí pákového ovladače postupně přidávejte teplou.

- Žádné části sprchy nedemontujte ani nepřidávejte. Jakákoliv nepovolená manipulace by mohla mít za následek netěsnosti a únik vody.

- Sprchovou hlavici pravidelně čistěte, aby mohla voda volně protékat a znečištěné otvory hlavice nekladly odpor.

- Děti by neměly solární sprchu používat samy bez dozoru.

- Po dokončení montáže naplňte sprchu vodou. Ovladač nastavte do polohy teplá voda, jakmile začne voda téct ze sprchové hlavice, je nádrž zcela naplněna.

- V zimním období vyprázdněte nádrž za použití vypouštěcího ventilu a demontujte a ukryjte sprchu před mrazem. Zabráníte tak případnému poškození sprchy.

Nejprve otočte ovladač na studenou vodu a poté postupně přidávejte teplou vodu.

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny polohy pákového ovladače pro teplou a studenou vodu. Studená voda – otočte směrem k modré barvě, teplá voda – otočte směrem k červené barvě.

INFORMACE A POKYNY – SOLÁRNÍ SPRCHA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili solární sprchu.

Abyste výrobek používali správně a měli z něj maximální užitek, přečtěte si prosím následující důležité informace.

- Solární sprcha musí být přidělána k pevnému podkladu (nejlépe betonovému) nebo k betonové desce, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost při používání.

- Solární sprcha je vybavena základnovou deskou se čtyřmi připravenými otvory určenými k trvalému uchycení k podkladu.

- Solární sprchu nainstalujte do míst, kde je maximum slunečního svitu.

- Ke sprše připojte přívod vody z domu, nejlépe z venkovního kohoutku.

- Abyste předešli případnému opaření horkou vodou, přečtěte si prosím pozorně následující pokyny.  Před použitím solární sprchy se ujistěte, že kohoutek / páková baterie je v poloze studená voda (modrá). Teprve po puštění vody postupně přidávejte teplou (červenou), dokud nedocílíte požadované teploty.

- Upozornění! Pokud je sprcha vystavena intenzivnímu slunečnímu svitu, teplota vody může dosáhnout až 60 ˚C.

- Max. tlak vody ve sprše je 0,35 MPa (3,5 bar).

Zimní nebo mimosezónní ochrana:

- Po skončení letní sezóny, očistěte solární sprchu opatrně jemným hadrem.

- Uzavřete venkovní kohoutek s přívodem vody, který je připojen ke sprše. Zkontrolujte, zda je páková baterie v poloze „Otevřeno“, aby mohla voda ze sprchy a ze sprchové hlavice vytéct.

- Pokud sprchu nepoužíváte nebo nastanou mrazy, ventily pro teplou i studenou vodu by měly být v poloze „Otevřeno“, aby nedošlo k jejich zamrznutí a prasknutí. Poškození tohoto typu není kryto zárukou.

Upozornění:

Pokud dojde k poškození solární sprchy z důvodu mrazu nebo používání slané vody, nejsou způsobené škody kryty záručními podmínkami.

# Text boxes

Vypouštěcí ventil

Studená voda

Teplá voda